| Kod | Pos | Text | Mängd | Enhet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PL PLC.122 |  | BEHÅLLARE FÖR FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM ÖPPNA EXPANSIONSKÄRL MED TRYCKHÅLLNINGSPUMP Tillverkare: BRA Expansionskärl, tel 036-378 887 EXPANSIONSSYSTEM BESTÅENDE AV Öppet expansionskärl. Volym 300 liter, Drifttryck........bar, Vikt ca 40 kg. PÅ KÄRLET ÄR FÖLJANDE DETALJER FABRIKSMONTERADE: Centrifugalpump, 1-fas, 230 V. Internt kopplad PIC- processorbaserad elektronik med display för styrning av tryckhållningspump och magnetventil. Automatiken skall vara fabriksinställd. Potentialfri larmkontakt för lågt resp. högt tryck i systemet och låg nivå i kärlet. Gångtidskontroll av pump (inställd max 20 min) Möjlighet för automatisk påfyllning av kärlet vid låg nivå skall finnas. Utsignal 4-20 mA (0-10 bar) för kommunikation med DUC etc. Magnetventil, back- och avstängningsventil. Säkerhetsventil ansl. 25 öppningstryck……..bar som mynnar i kärlet. Kärlet skall vara tillverkat i 4 mm stålplåt och pulverlackerat med polyesterfärg med god korrosions beständighet och försett med lågvattenkontroll som eliminerar att pumpen torrköres. För manuell påfyllning av kärlet muff ansl. 20 |  |  |